Biuro Projektów i Dokumentacji „STUDIO PROJEKT 2002” Giża i Marciniak Spółka Jawna

ul. Dolina Zielona 34, 65-154 Zielona Góra, www.studioprojekt2002.pl, tel. 068 452 26 52

# ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

# I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| INWESTYCJA: | PROJEKT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO I MONITORINGU PAŃSTWOWEGO PRZEDSZKOLA NR 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| OBIEKT: | PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE NR 14 |  |  |  |
| ADRES: | UL. JANA KRASICKIEGO, ZIELONA GÓRA |  |  |  |
| INWESTOR: | PAŃSTWOWE PRZEDSZKOLE NR 14 |  |  |  |
| PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ: | MGR INŻ. EUGENIUSZ GIŻA upr. nr 65/87/Zg |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | INŻ. PRZEMYSŁAW ŻOŁKOŚ |  |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | MGR INŻ. RADOSŁAW MARCINIAK |  |
| KIEROWNIK ZESPOŁU: | MGR INŻ. EUGENIUSZ GIŻA upr. nr 65/87/Zg |  |
| DATA OPRACOWANIA: SIERPIEŃ 2008R. |

ZIELONA GÓRA 2008r.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE:

1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia zewnętrznego i monitoringu Państwowego Przedszkola nr 14 w Zielonej Górze.

Kod główny robót objętych - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3.

Ogólne wymagania robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny być wykonane zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich władz    lokalnych, przepisów i regulacji terenowych,

- z warunkami technicznymi zasilania.

Prace montażowe wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zeszyt  nr.6 - ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, z dnia 31.03.1991r oraz zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Materiały

Materiały stosowane robotach elektrycznych zostały wyszczególnione w przedmiarze robót.

Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi  certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności (D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000r) muszą posiadać znak bezpieczeństwa.

Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spełniać wymagania norm IEC odpowiednich do wyrobuWszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny mieć parametry techniczne odpowiadające warunkom, w których mają być zastosowane.

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno – montażowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.

3. Wykonanie montażu

Montaż oświetlenia zewnętrznego.

1.Montaż elementów oświetlenia

Kolejność czynności montażu:

-	wyznaczenie trasy montażu listwy kablowej

-	montaż wysięgników i osprzętu sieciowego

-	montaż opraw oświetleniowych

-	prace wykończeniowe

3.Montaż wysięgników na ścianie budynku.

Montaż wysięgników odbywa się za pomocą podnośnika z koszem. Monter znajdujący się w koszu mocuje uchwytami śrubowymi wysięgnik do głowicy słupa.

Śruby zabezpiecza smarem przed korozją.

5.Montaż wyposażenia elektrycznego słupów oświetleniowych

Montaż wyposażenia obejmuje:

-	wciągnięcie przewodów w wysięgniki

-	zamocowanie opraw

-	montaż zabezpieczenia przeciążeniowo - zwarciowego

-	wykonanie połączeń przewodów

-	wykonanie połączeń ochronnych

Łączenie opraw z bezpiecznikiem podwieszonym do przewodu AsXSn2x25 należy wykonać przewodami

YDY 3x2,5mm2  stosując odpowiednie kolory izolacji dla przewodów fazowych, przewodu neutralnego i

ochronnego.

6.Montaż linii napowietrznej

Miejsca wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami

(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) poprzez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oświetlenie na czas

nocy.

Przewód AsXSn2x25 zawiesić z naprężeniem 35MPa.

4. Odbiór i przekazanie do eksploatacji

W trakcie wykonywania instalacji oświetlenia zewnętrznego zasilanej linią kablową sprawdzeniu podlega prawidłowość:

- montażu przewodów ochronnych

- ocena wielkości zwisów

Przed przekazaniem do eksploatacji należy wykonać następujące badania

-	sprawdzenie przewodów, osprzętu, wysięgników i opraw na zgodność z normami i certyfikatami

-	sprawdzenie prawidłowości ochrony przeciwporażeniowej (przekrój i rodzaj przewodów, sposób łączenia)

-	sprawdzenie ciągłości żył przewodów instalacji zasilającej oraz instalacji przeciwporażniowej

-	pomiar rezystancji uziomów roboczych i ochronnych

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji oświetlenia zewnętrznego odbierający roboty otrzymuje następujące dokumenty:

-	dokumentację powykonawczą - na mapie inwentaryzacji oznaczone słupy oświetleniowe (dodatkowo niezbędna oryginalna mapa inwentaryzacji - szt 2)

-	protokóły badań i pomiarów elektrycznych

-	oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

-	skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodności z PN na wbudowane materiały oraz i inne dokumenty żądane przez zamawiającego (np. karty gwarancyjne).

SYSTEM KAMER:

1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót systemu telewizji dozorowej, które zostaną wykonane w ramach remontu obiektu.

Telewizja dozorowa ma za zadanie obserwować teren w newralgicznych miejscach wokół budynku oraz wejścia do obiektu od wewnątrz. Nie przewiduje się monitoringu wizyjnego w innych pomieszczeniach. W GPD zaprojektowano multiplekser systemu do którego podłączone są wszystkie kamery. Punkt obserwacyjny zaprojektowano w pomieszczeniu Dyrektora. Monitor do obserwacji obrazu może być podłączony bezpośrednio kablem koncentrycznym do multipleksera, lub obserwacja może być realizowana na komputerze z oprogramowaniem będącym dostawa SSWIN.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i

mające na celu wykonanie instalacji sieci strukturalnej zgodnie z Dokumentacją Projektową

wraz z rysunkami.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- dostawa urządzeń i prefabrykatów,

- montaż urządzeń

- montaż, podłączenie i sprawdzenie okablowania

- badanie instalacji i próby funkcjonalne

- regulacja działania

4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi normami.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawcarobót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 Ustawy Prawo Budowlane „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie instalacji elektrycznych”.

Dział robót opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w skład grupy wykonawców

branżowych i tym samym podlega rygorom tego zespołu.

W związku z powyższym obowiązują następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna wraz z załącznikami;

przepisy wspólne dla wszystkich działów robót;

przepisy BHP;

harmonogram wykonania operacji.

6. Skrócony opis prac

Roboty monitoringu wizyjnego obejmują:

1. dostarczenie i zamontowanie multipleksera

2. dostarczenie i zamontowanie kamer

3. dostarczenie i zamontowanie przewodów systemu

4. zasilanie i zabezpieczenie urządzeń elektrycznych montowanych w ramach

niniejszego tomu

5. uruchomienie i testy systemu

7. Materiały i urządzenia

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach

dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a

także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania

powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze

wyszczególnienie nie jest ograniczające.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub

certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

8. Jakość urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z przepisami. Stosowane materiały

i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające

do stosowania ich w budownictwie.

Wykonawca może zaproponować urządzenia innej marki pod warunkiem że technika ich

wykonania oraz ich jakość będą równorzędne, a nawet wyższe. W tym przypadku należy

przedstawić odpowiednią dokumentację tych urządzeń.

9. Przewody

Wszystkie przewody muszą być wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.

Do okablowania należy użyć przewodu koncentrycznego 4TP kat.5. Przewód wizyjny należy

układać razem z przewodem zasilającym kamery YDY 3x1,5mm2.

10. Multiplekser

Zaprojektowano multiplekser z zapisem cyfrowym na dysku 250 GB. Multiplekser

wyposażony jest w 16 wejść. Multiplekser musi zapewniać zapis co najmniej 50 klatek na

sekundę. Przy wykorzystaniu detekcji ruchu pozwoli to na zapis z prędkością 10 klatek na

sekundę obrazu z maksymalnie pięciu kamer. Ustawienia trybów zapisu należy uzgodnić z

administratorem.

11. Kamery

Zaprojektowano kamery: do zastosowań zewnętrznych kamery typu dzień/noc w

obudowach zewnętrznych. Kamera dzień/noc pozwala na komfortową obserwację przy

dobrym oświetleniu (w dzień) z wykorzystaniem kolorów oraz skuteczną obserwację w trybie

czarno-białym w nocy gdy oświetlenie jest zbyt słabe. Zasilanie kamer prowadzone razem z

kablem wizyjnym z zasilaczy zlokalizowanych w GPD.